## Slide 1: 高级坐标旋转

## Slide 2: 坐标旋转

## Slide 3: 需要知道的条件
中心点坐标
半径
初始角度
角速度

## Slide 4: 高级坐标旋转
物体坐标
中心点坐标
每帧旋转的角度

## Slide 5
x1 = x * cos(vr) – y * sin(vr);
y1 = y * cos(vr) + x * sin(vr);
x1和y1是旋转后的坐标
x和y是物体相对于中心点的坐标，比如 中心点是 cx cy，
那么 x = x0 - cx; y = y0 – cy;
vr 是每帧要旋转的角速度

## Slide 6
推到过程：
设中心点坐标为 0， 0
物体当前坐标： x = r * cos(angle); y = r * sin(angle);
物体下一帧坐标： x1 = r * cos(angle + vr); y1 = r * sin(angle + vr);
cos(a + b) = cos(a) * cos(b) – sin(a) * sin(b);
sin(a + b) = sin(a) * cos(b) + cos(a) * sin(b);
把x1和y1公式展开 
x1 = r * cos(angle) * cos(vr) – r * sin(angle) * sin(vr);
y1 = r * sin(angle) * cos(vr) + r * cos(angle) * sin(vr);
 x1 = x * cos(vr) – y * sin(vr); y1 = y * cos(vr) + x * sin(vr);

## Slide 7: 反向坐标旋转
x1 = x * cos(vr) + y * sin(vr);
y1 = y * cos(vr) - x * sin(vr);

## Slide 8: 练习